## Slide 1: Универсальный блок ввода/вывода для цифровых программируемых устройств, разрабатываемых на базе «ООО Энергоинновационный центр»
Докладчик:
Волошинский Сергей Александрович, ВМК-16
Руководитель ВКР:
Доцент кафедры ИВТ и ПМ, к.ф.-м.н.,
Батухтина Ирина Юрьевна

## Slide 2
1
ктуальность
А
Система автоматического ориентирования солнечных батарей в положение с максимально возможной вырабатываемой мощностью
Устройство управления производительностью насосных агрегатов на участке первого подъема

## Slide 3
2
ель проекта
Ц
Целью данного проекта является разработка:
Универсального блока ввода/вывода
Структуры представления данных меню
Формата сообщений передачи данных между устройствами

## Slide 4
3
адачи проекта
З
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Определить состав компонентов конечного устройства.
2. Построить принципиальную и монтажную схему.
3. Разработать формат представления данных.
4. Разработать формат сообщений.

## Slide 5
Жидкокристаллический дисплей LCD 1602
Четырехкнопочная клавиатура
Светодиодная индикация
Регулятор контрастности дисплея
Кнопка сброса и удаленного сброса
Разъем внутрисхемного программирования
Разъем USB 3.0
4
сновные компоненты
О

## Slide 6
ринципиальная и монтажная схемы
П
5

## Slide 7
6
труктура меню и представления данных
С
struct menuItemData {
  uint8_t Level;
  uint8_t Transition[];
  char *Text;
  uint8_t Select;
  uint16_t Value;
  uint8_t Type;
  uint8_t RangeMantis;
  int8_t RangeExp;
  uint8_t LowMantis;
  int8_t LowExp;
  uint8_t HighMantis;
  int8_t HighExp;
};

## Slide 8
7
ормат сообщений
Ф
Коды, которые могут присутствовать в сообщении:
0x00 – настройка соединения;
0x01 – информация о пунктах меню;
0x02 – обновление данных;
0x03 – управляющее действие.
Номера в запросах с кодом 0x01:
0x00 – размеры регистров;
0x01 – значения уровня и переходов;
0x02 – наименование пункта;
0x03 – остальные параметры пункта.

## Slide 9
8
1. Сердце устройства – микроконтроллер ATmega328P.
2. Антидребезг контактов кнопки через RC-фильтр и триггер Шмидта.
3. Точка подключения – USB 3.0 type A.
4. Возможность внутрисхемного программирования.
собенности аппаратной реализации
О

## Slide 10
9
налоги
А
Недостатки:
Стационарное крепление в щите.
Сильная зависимость от продуктов компании ОВЕН.
Программирование только в специальной среде.

## Slide 11
10
езультаты работы
Р
Определены основные компоненты.
Построены схемы.
Разработан формат представления данных.
Разработан формат сообщений.
Изготовлена печатная плата устройства.
Устройство собрано в корпус.
Написана программа прошивки.

## Slide 12
Спасибо за внимание!